## Slide 1: Digitalizace gramofonových desek z pozůstalosti dirigenta Václava Smetáčka Kateřina Šírová Vojířová 8. 11. 2023 Seminář k VISK 4/7

## Slide 2: Václav Smetáček (1906–1986)
studoval hru na hoboj, skladbu a dirigování
založil a vedl Pražské dechové kvinteto
šéfdirigent Symfonického orchestru FOK, jako hostující dirigent až do své smrti
pohostinsky řídil téměř 100 různých zahraničních orchestrálních těles na všech kontinentech (oceňován jeho široký repertoár i jeho všestrannost)
Zdroj: smetacek.cz a Český hudební slovník osob a institucí
Notes: významný českého dirigent, hobojista, sbormistr, pedagog, muzikolog a skladatel
na pražské konzervatoři studoval hru na hoboj, skladbu a dirigování
1928 založil a vedl Pražské dechové kvinteto
ve 30. letech patřil k předním českým hobojistům a komorním hráčům
v roce 1942 se stal šéfdirigentem Symfonického orchestru FOK a zůstal jím až do roku 1972 a jako hostující dirigent spolupracoval až do své smrti
pohostinsky řídil mezi lety 1938–1983 téměř 100 různých zahraničních orchestrálních těles na všech kontinentech (oceňován jeho široký repertoár i jeho všestrannost)
na gramofonové desky nahrál rozsáhlý a žánrově pestrý repertoár téměř výlučně pro firmu Supraphon
vlastní kompozici se Václav Smetáček věnoval jen okrajově, řadu skladeb však zručně instrumentoval nebo zaranžoval

## Slide 3
Václav Smetáček v roce 1931
1951– 45. narozeniny (s rodinou)
Zdroj fotografií: smetacek.cz

## Slide 4
1961 v Japonsku, piknik s vedením orchestru
1985
Zdroj fotografií: smetacek.cz

## Slide 5: Gramodesky Václava Smetáčka v MKP
unikátní sbírka 450 šelakových a 800 vinylových desek z pozůstalosti Václava Smetáčka
historicky cenné a umělecky ceněné nahrávky přímo navazující na Smetáčkův profesní život (vzorkové desky, ručně psaná etiketa, osobní věnování umělců)
pozůstalost rozdělena na dvě části:
  listinný archiv včetně fotografií v Národním archivu (webová prezentace: http://www.smetacek.cz/cs/)
  zvukové nahrávky v hudebním oddělení MKP
Notes: 2012 – digitalizace vinylových desek (pilot) na pobočce v Bohnicích, vznik malé zvukové laboratoře
2013 – Jana Navrátilová (ved. HUD) – možnost získat pozůstalost do fondu – už tehdy hl. cíl = digitalizace
2014 – vinylové desky uskladněny v Bohnicích, šelaky přesun na ÚK, problém: digitalizace šelakových desek (studio není vybaveno, odchod odborníků)
2014-2021 – šelaky převezeny do Provaznické (DIGI), postupně ukládány do Koniáše
podzim 2021 příprava projektu do programu VISK 7 (Národní program digitalizace a dlouhodobé archivace dokumentů)
spolupráce HUD, DIGI, NM-ČMH (garant)
2022 - 1. fáze (132 000 Kč, dotace 88 000 Kč)
  digitalizováno 150 desek
2023 - 2. fáze (173 000 Kč, dotace 112 000 Kč)
  digitalizuje se 150 desek

## Slide 6: VISK 7 a gramodesky Václava Smetáčka v MKP
podzim 2021 příprava projektu do programu VISK 7
  spolupráce MKP (HUD, DIGI), NM-ČMH (garant), celkem 300 desek
  2022 – pilotní projekt (celkem 132 000 Kč)
    nastavení procesů – MKP a ČMH
    zkušební nastavení workflow
    potvrzení odhadu člověkohodin na zpracování (náročnost různá – kolekce více desek, celkem cca 3,5 h práce na 1 desku)
  2023 – 2. fáze (celkem 173 000 Kč)
Notes: umytí desek (0,25 x 280 Kč)
reformátování (0,75 x 325 Kč)
tvorba metadat (1,25 x 420 Kč)
focení (0,1 x 290 Kč)
příprava dat (0,25 x 290 Kč)
kontrola (0,5 x 290 Kč)
IT podpora, export PSP, import do DK (0,25x375 Kč)
1 deska práce: 3,35

## Slide 7: Digitalizace gramodesek – přípravy (MKP + NM-ČMH)
výběr (obsah, MKP HUD)
základní katalogizace (MKP – HUD) + nahlášení SKC (čČNB) a RDCZ
fyzická kontrola desek + kontrola obsahu (tzv. trackování) před uložením do trackovacího systému v NM
administrativa (v souladu s podmínkami programu VISK, ale také s nastavením právních procesů v MKP)

## Slide 8: Digitalizace gramodesek – reformátování (NM-ČMH)
odborné ošetření (v ultrasonické lázni skládající se z demineralizované vody a speciálního mycího prostředku) + nové obaly
SKENY
  focení na speciálním zařízení (zachycení tzv. matričních čísel na okruží etikety)
  deska, obaly či booklety
ZVUK
  správné vybavení, zkušený zvukový inženýr (výběr správné jehly a závaží na přenosku)
    původní neupravený zvukový soubor (SA - source audio)
    upravený zvukový soubor (ne matrice, ale výlisky - aplikace různých ekvalizačních křivek tak, aby se odstranilo praskání a šumy)
Notes:   odvoz desek ve speciálních transportních boxech na pracoviště Národního muzea – Českého muzea hudby
  odborné ošetření (v ultrasonické lázni skládající se z demineralizované vody a speciálního mycího prostředku)
  focení na speciálním zařízení sestaveném pro práci s deskami (důraz se klade na zachycení tzv. matričních čísel na okruží etikety), fotí se samotná deska, obaly či booklety
  digitalizace zvuku – správné vybavení, zkušený zvukový inženýr (výběr správné jehly a závaží na přenosku
    vzniká původní neupravený zvukový soubor
    upravený zvukový soubor (ne matrice, ale výlisky - aplikace různých ekvalizačních křivek tak, aby se odstranilo praskání a šumy)

## Slide 11: Digitalizace gramodesek – metadata (dodavatel)
kompletace dat
  zvukové soubory, fotografie etikety + OCR, údaje z katalogizace zpracovány v produkčním softwaru ProArc
  popis dle NDK standardu, postupně vzniká tzv. best of practice (plán zpřístupnit)
  vznik tzv. NDK PSP balíček
import dat do ProArc

## Slide 12: Zpracování gramodesek v ProArc

## Slide 13: Digitalizace gramodesek – zpřístupnění a ochrana (MKP)
balíček dat se nahraje do Digitální knihovny MKP a zveřejní dle autorského zákona
ochrana
  desky v novém obalu a krabici ze speciální lepenky archivní kvality uloženy na vybraném místě v MKP
  digitální kopie jsou zálohovány na serverech MKP + odeslání dat do NKČR
obohacení online katalogu o skeny

## Slide 14: Díky za pozornost!
V případě jakéhokoliv dotazu se na mě neváhejte obrátit:
Kateřina Šírová Vojířová
Oddělení digitalizace
Městská knihovna v Praze
katerina.vojirova@mlp.cz
734 360 898
Fotografie použité v prezentaci byly pořízeny jako dokumentace procesu
digitalizace, autoři: Kateřina Šírová Vojířová, Filip Šír
Zdroj fotografií z pozůstalosti V. Smetáčka: smetacek.cz
Notes: Mládí – Pražské dechové kvinteto, Smetáček hoboj
Pochod ke slavnostem shakespearovým - Nahrávka z 30. let 20. stol., Ultraphon, dirigent Smetáček, FOK
Náš poklad – zajímavé nahrávky